FRONTIS TARJETA LEVEL TRANSLATOR (CIEMAT MARCH 2003)

LVDS-TTL

ok

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | OUT2 |
| 2 | In2- | In2+ |
| 3 | GND | OUT1 |
| 4 | In1- | In1+ |

En la tarjeta 2 hay un crosstalk en OUT2 cuando la entrada es por 1.

ECL-TTL

ok

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | OUT2 |
| 2 | In2- | In2+ |
| 3 | GND | OUT1 |
| 4 | In1- | In1+ |

Sale un TTL de casi 4 voltios.

NIM-TTL

ok

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | OUT2 |
| 2 | GND | In2+ |
| 3 | GND | OUT1 |
| 4 | GND | In1+ |

Jumper puesto pone una terminación de 50 ohmios en las entradas.

PECL-TTL

ok

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | OUT2 |
| 2 | In2- | In2+ |
| 3 | GND | OUT1 |
| 4 | In1+ | In1- |

LVPECL-TTL

ok

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | OUT2 |
| 2 | In2- | In2+ |
| 3 | GND | OUT1 |
| 4 | In1+ | In1- |

Las salidas son sólo de 2 voltios??

Los Lemo y los pines intermedios se conectan entre sí. En los pines la posición B (más a la derecha) es el interior del LEMO y la posición A es GND.

****************************************

TTL-LVDS

ok

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | OUT2- | OUT2+ |
| 2 | GND | In2 |
| 3 | OUT1- | OUT1+ |
| 4 | GND | In1 |

VCM=1.1V

Amplitud 400mV

Con input=0:

Out+ = aprox 1voltio

Out- = aprox 1.3V

TTL-ECL

ok

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | OUT1- | OUT1+ |
| 2 | GND | In2 |
| 3 | OUT2- | OUT2+ |
| 4 | GND | In1 |

VCM=-1.2V

Amplitud 1V

Con input=0:

Out+ = aprox -1.8voltio

Out- = aprox -0.76V

TTL-NIM

ok

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND- | OUT1 |
| 2 | GND | In1 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

TTL-PECL

ok

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | OUT2+ | OUT2- |
| 2 | GND | In2 |
| 3 | OUT1- | OUT1+ |
| 4 | GND | In1 |

VCM= 3.66V

Amplitud 1V

Con input=0:

Out+ = aprox 3.2voltio

Out- = aprox 4V

TTL-LVPECL

ok

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | OUT2+ | OUT2- |
| 2 | GND | In2 |
| 3 | OUT1- | OUT1+ |
| 4 | GND | In1 |

VCM= 2.20V

Amplitud 1V

Con input=0:

Out+ = aprox 1.70voltio

Out- = aprox 2.5V