24 Octubre 2003

## Nuevo material

- 230 CPLD´s de ALTERA

- Un rollo de resistencias 1K5 ohmios

- Un rollo de resistencias 6K8 ohmios

- Resistencias de 0.1 ohmios

- HPTDC 80 unidades

- 61 PCB´s ROB-32.

- 2 ROB-32 ya montadas para reemplazar el HPTDC.

Con las 4 PCB´s que tenéis, se realizará el montaje de un total de 65 ROB-32, más la reparación de otras 2.

# Modificaciones respecto al montaje anterior.

- La resistencia R17 pasa a ser de 1,5K ohmios.

- La resistencia R308 pasa a ser de 100 mOhmios.

- La resistencia R22 pasa a ser de 6,8K ohmios.

- El condensador C44 es el T496D y el C45 el T491D

- No montar las resistencias R2, R3, R4 y R5.

Carlos Willmott

CIEMAT

NOtas:

Comprobar que las Altera están reprogramadas en G0, G1, G2 y G3.

Cambiar el condensador C44 por uno con fusible en G0 a G3.

Cambiar R308, R22 y R17 en G0 a G3.