18 Rob-128

NO HAN PASADO BURN-IN

TIENEN PROBLEMAS NO SE PUEDEN REPARAR

MALAS

F0338 Podría repararse, es J1 pin partido y error 19 multihit

F0185 TDO a 1 siempre en R299, es el TDC, posiblemente no conectado

F0074 bus datos salida, siempre lee como tdc 0 corto en los TDCs

F0132 tdc 0 ch16 corto con masa en el tdc

F0091 memory test. El tdo de R299 se queda a 1,5 V pero no es el 126.

F0071 tdc 2 ch 16 corto con masa en el tdc

F1198 pad del reset en el ODU roto

F0973 tdc2 lee bunch mal y leading mal, trailing ok

F1208 tdc 0 mal soldado, no engancha dll, no sale tdo J2 dañado

F1126 corto en 2,5V tiene que ser en el tdc

F0222 R299 el tdo no sale parece no conectado en el tdc

F0470 R297 el tdo no sale parece no conectado en el tdc

F0469 R298 el tdo no sale parece no conectado en el tdc

F0468 R299 el tdo no sale parece no conectado en el tdc

F1139 parece que intentan transmitir a la vez el tdc0 y el 3, datos a 1,5V. tdc 0 siempre tiene el token.

F1704 I baja antes de programar (0,01A), luego ok

F1657 I baja tras programar (0,411 A), antes ok

F0198 I baja tras programar (0,411 A), antes ok

5 marzo 2009