TTCrq

En las 10 TTCrq mezzaninas que tenemos abajo (para las TIM finales, no para el prototipo) hay que hacer los siguientes cambios:

- Hay que soldar resistencias 0805 de 0 ohmios a Vcc o GND respectivamente en las posiciones ID0 a ID13.

Hay 250 MCs + 14-19 spares (269 max).

Podemos empezar en 0x110 (0d272) y usar las 15 address, es decir, hasta 0x11F (0d287)

Poner una etiqueta en la parte visible con la dirección que se le ha puesto.

0x110 se lo pongo a la de Bologna

- Hay que desmontar la resistencia R55 (100 ohms), es la terminación del lvds40mhz y ya está terminada en R1 en la TIMTTC.

Y las siguientes comprobaciones:

- Comprobar que ST17 está puesto a – (RES) para que el TTCrx se inicialice con las resistencias y no con la PROM.

- Comprobar que R36 (reloj clkext), R37 (clock40 output del ttcrx) y R41 (clock40des2) NO están montadas. En cambio, R40 (clock40des1) sí tiene una resistencia 0805 de 0 ohmios montada.

- Comprobar que ST19 está a CMOS y no a ckdes1 con una R de 0 ohmios. Nota, ahora estoy usando CMOS40MHz para la TIMTTC, si pusiera este jumper en la posición contraria podría usar ckdes1 si lo prefiero… no sé, funciona bien así…

- Comprobar que R59 NO está montada.

- Comprobar que R42, R43, R44 y R45 están montadas (pull-down de las jtag en la TTCrq). Son R´s 0805 de 100kohmios.

- Comprobar que R56 no está montado. (entrada lvds al QPLL).

- Comprobar que ST18 está a – (habilita QPLL CMOS clock output, es el cmos40MHz que se usa en TIMTTC como reloj.).